Часть III.

Спецификация

на поставку вычислительной техники и периферийных устройств для нужд МУП «Архитектурно-планировочный центр»

По каждой позиции (если несколько товаров) участником в обязательном порядке указывается  наименование страны происхождения товара

| Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель (наименование характеристики) | значение |  |  |
|  |  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |  |  |
| Системный блок |  | Процессор | Шт. | 13 |
|  |  | Количество ядер | не менее 6 |  |  |  |
|  |  | Техпроцесс, нм | не более 14 |  |  |  |
|  |  | Тактовая частота, МГц | не менее 2900 |  |  |  |
|  |  | Интегрированное графическое ядро |  | наличие |  |  |
|  |  | Встроенный контроллер памяти |  | наличие |  |  |
|  |  | Объем кэша L1, Кб | не менее 384 |  |  |  |
|  |  | Объем кэша L2, Кб | не менее 1500 |  |  |  |
|  |  | Материнская плата |  |  |
|  |  | Сокет |  | совместим с центральным процессором |  |  |
|  |  | Поддержка многоядерных процессоров |  | наличие |  |  |
|  |  | Память | не менее DDR4 DIMM |  |  |  |
|  |  | Количество слотов памяти, шт | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Поддержка двухканального режима |  | наличие |  |  |
|  |  | Максимальный объем памяти, Гб | не менее 32 |  |  |  |
|  |  | Количество разъемов SATA, 6Gb/s, шт | не менее 4 |  |  |  |
|  |  | PCI-E x16, шт | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | PCI-E x1, шт | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | PCI Express 2.0 |  | наличие |  |  |
|  |  | PCI Express 3.0 |  | наличие |  |  |
|  |  | Скорость передачи данных сетевого контроллера, Мбит/с | не менее 1000 |  |  |  |
|  |  | Общее количество интерфейсов USB, шт | не менее 10 |  |  |  |
|  |  | Разъемы USB на задней панели, шт | не менее 4 |  |  |  |
|  |  | RJ-45 |  | наличие |  |  |
|  |  | D-Sub |  | наличие |  |  |
|  |  | DVI |  | наличие |  |  |
|  |  | HDMI |  | наличие |  |  |
|  |  | PS/2(клавиатура) |  | наличие |  |  |
|  |  | PS/2 (мышь) |  | наличие |  |  |
|  |  | Основной разъем питания 24-pin | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Разъем питания процессора - 8-pin | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Форм-фактор | не менее microATX |  |  |  |
|  |  | Оперативная память |  |  |
|  |  | Тип памяти | не менее DDR4 |  |  |  |
|  |  | Тактовая частота, МГц | не менее 2666 |  |  |  |
|  |  | Пропускная способность, Мб/с | не менее 21300 |  |  |  |
|  |  | Объем, Гб | не менее 16 |  |  |  |
|  |  | Жесткий диск |  |  |
|  |  | Тип - SSD |  | наличие |  |  |
|  |  | Поддержка секторов размером 4 Кб |  | наличие |  |  |
|  |  | Форм-фактор | не более 2.5" |  |  |  |
|  |  | Объем, Гб | не менее 500 |  |  |  |
|  |  | Назначение |  | Для настольного компьютера |  |  |
|  |  | Скорость чтения, Мб/с | не менее 545 |  |  |  |
|  |  | Скорость записи, Мб/с | не менее 525 |  |  |  |
|  |  | Время наработки на отказ, ч | не менее 1750000 |  |  |  |
|  |  | Корпус |  |  |
|  |  | Форм-фактор |  | совместимость с материнской платой |  |  |
|  |  | Типоразмер | не менее Mini-Tower |  |  |  |
|  |  | Блок питания, Вт | не менее 500 |  |  |  |
|  |  | Толщина стенок, мм | не менее 0.6 |  |  |  |
|  |  | Число внутренних отсеков 3,5", шт | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Число отсеков 5,25", шт | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Слоты расширения, шт | не менее 4 |  |  |  |
|  |  | Разъемы на лицевой панели | не менее USB x2 | наушники, микрофон |  |  |
|  |  | Кулер |  |  |
|  |  | Назначение |  | для процессора |  |  |
|  |  | Совместимость с материнской платой |  | наличие |  |  |
|  |  | Уровень шума, дБ | не более 21 |  |  |  |
|  |  | Материал радиатора |  | алюминий |  |  |
|  |  | Количество вентиляторов, шт | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Скорость вращения, об/мин | не менее 1600 |  |  |  |
|  |  | Видеокарта |  |  |
|  |  | Интерфейс | не ниже PCI-E 16x 3.0 |  |  |  |
|  |  | Техпроцесс, нм | не более 12 |  |  |  |
|  |  | Количество поддерживаемых мониторов, шт | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Частота графического процессора, МГц | не менее 1485 |  |  |  |
|  |  | Объем видеопамяти, Мб | не менее 4096 |  |  |  |
|  |  | Тип видеопамяти | не ниже GDDR5 |  |  |  |
|  |  | Частота видеопамяти, МГц | не менее 8002 |  |  |  |
|  |  | Разрядность шины видеопамяти, бит | не менее 12 |  |  |  |
|  |  | Разъемы |  | поддержка HDCP, HDMI, DVI-D |  |  |
| Клавиатура |  | Тип соединения |  | проводное | Компл. |  |
|  |  | Конструкция |  | классическая |  |  |
|  |  | Количество клавиш, шт | не менее 104 |  |  |  |
|  |  | Интерфейс подключения |  | USB |  |  |
|  |  | Цифровой блок |  | наличие |  |  |
| Мышь |  | Тип соединения |  | проводное |  |  |
|  |  | Интерфейс подключения |  | USB |  |  |
|  |  | Тип мыши |  | оптическая светодиодная |  |  |
|  |  | Колесо прокрутки |  | наличие |  |  |
| Монитор 31.5” |  | Тип монитора |  | ЖК-монитор, широкоформатный | Шт. |  |
|  |  | Диагональ | не менее 31.5" |  |  |  |
|  |  | Разрешение | не менее 1920x1080 (16:9) |  |  |  |
|  |  | Время отклика, мс | не более 4 |  |  |  |
|  |  | Разъемы |  | HDMI, Display Port, USB (видео) |  |  |
|  |  | Подсветка |  | LED |  |  |
|  |  | Поддержка HDR |  | наличие |  |  |
|  |  | Подсветка без мерцания (Flicker-Free) |  | наличие |  |  |
|  |  | Блок питания |  | встроенный |  |  |
| Монитор 27” |  | Тип монитора |  | ЖК-монитор, широкоформатный | Шт. | 4 |
|  |  | Диагональ | не менее 27" |  |  |  |
|  |  | Разрешение | не менее 1920x1080 (16:9) |  |  |  |
|  |  | Время отклика, мс | не более 5 |  |  |  |
|  |  | Макс. частота обновления кадров, Гц | не менее 76 |  |  |  |
|  |  | Разъемы |  | HDMI, Display Port, VGA |  |  |
|  |  | Подсветка без мерцания (Flicker-Free) |  | наличие |  |  |
|  |  | Блок питания |  | встроенный |  |  |
| Моноблок |  | Диагональ экрана | не менее 27" |  | Шт. | 1 |
|  |  | Разрешение экрана | не менее 3840x2160 |  |  |  |
|  |  | Количество ядер процессора, шт | не менее 6 |  |  |  |
|  |  | Частота процессора, МГц | не менее 3000 |  |  |  |
|  |  | Объем кэша L2, Мб | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Объем кэша L3, Мб | не менее 9 |  |  |  |
|  |  | Тип оперативной памяти | не менее DDR4 |  |  |  |
|  |  | Частота оперативной памяти, МГц | не менее 2666 |  |  |  |
|  |  | Размер оперативной памяти, Гб | не менее 16 |  |  |  |
|  |  | Общий объём жестких дисков (SSD), Гб | не менее 512 |  |  |  |
|  |  | Дискретный видеоадаптер |  | наличие |  |  |
|  |  | Объем видеопамяти, Мб | не менее 4096 |  |  |  |
|  |  | Акустическая система |  | наличие |  |  |
|  |  | Встроенный микрофон |  | наличие |  |  |
|  |  | Вид доступа в Интернет |  | Ethernet, Wi-Fi |  |  |
|  |  | Скорость встроенного сетевого адаптера , Мбит/с | не менее 1000 |  |  |  |
|  |  | Bluetooth |  | наличие |  |  |
|  |  | Видео интерфейсы |  | HDMI |  |  |
|  |  | Аудио интерфейсы |  | 3.5 мм (микрофон/аудиовыход) |  |  |
|  |  | Клавиатура и мышь в комплекте |  | наличие |  |  |
|  |  | Количество USB, шт | не менее 2 |  |  |  |
| Источник бесперебойного питания |  | Выходная мощность, ВА/Вт | не менее 1000А/600 |  | Шт. | 8 |
|  |  | Кол-во выходных разъемов питания | не менее 3 |  |  |  |
|  |  | Входная частота, Гц | не менее 50 |  |  |  |
|  |  | Выходная частота, Гц | не менее 50 |  |  |  |
|  |  | Холодный старт |  | наличие |  |  |
|  |  | Возможность замены батареи |  | наличие |  |  |
|  |  | Защита от перегрузки |  | наличие |  |  |
|  |  | Защита от высоковольтных импульсов |  | наличие |  |  |
|  |  | Уровень шума, дБ | не менее 40 |  |  |  |
| Внешний жесткий диск |  | Емкость, Тб | не менее 1 |  | Шт. | 1 |
|  |  | Форм-фактор | не более 2.5” |  |  |  |
|  |  | Интерфейс USB | не ниже USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Макс. скорость интерфейса, Мб/с | не менее 500 |  |  |  |
| МФУ А3 |  | Устройство |  | принтер/сканер/копир | Шт. | 3 |
|  |  | Максимальный формат | не менее А3 |  |  |  |
|  |  | Скорость печати, стр/мин | не менее 32 (А4) и 17 (А3) |  |  |  |
|  |  | Автоматическая двусторонняя печать |  | наличие |  |  |
|  |  | Время разогрева, с | не более 18 |  |  |  |
|  |  | Максимальное разрешение печати, dpi | не менее 1200х1200 |  |  |  |
|  |  | Разрешение сканера, dpi | не менее 600х600 |  |  |  |
|  |  | Подача бумаги, лист. | не менее 1100 (станд.) и 4100 (макс.) |  |  |  |
|  |  | Емкость лотка ручной подачи, лист. | не менее 100 |  |  |  |
|  |  | Ресурс, стр | не менее 20000 |  |  |  |
|  |  | Объем памяти, Мб | не менее 2048 |  |  |  |
|  |  | Частота процессора, МГц | не менее 1000 |  |  |  |
|  |  | Интерфейсы |  | Ethernet, USB |  |  |
|  |  | Число слотов расширения, шт | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Прямая печать |  | наличие |  |  |
|  |  | Веб-интерфейс |  | наличие |  |  |
|  |  | Поддержка PostScript |  | наличие |  |  |
|  |  | Поддержка |  | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |  |  |
| МФУ А4 |  | Устройство |  | принтер/сканер/копир | Шт. | 1 |
|  |  | Максимальный формат | не менее А4 |  |  |  |
|  |  | Скорость печати, стр/мин | не менее 45 |  |  |  |
|  |  | Автоматическая двусторонняя печать |  | наличие |  |  |
|  |  | Время разогрева, с | не более 16 |  |  |  |
|  |  | Максимальное разрешение печати, dpi | не менее 1200х1200 |  |  |  |
|  |  | Разрешение сканера, dpi | не менее 600х600 |  |  |  |
|  |  | Емкость устройства автоподачи оригиналов, лист. | не менее 75 |  |  |  |
|  |  | Скорость сканирования, стр/мин | не менее 40 (цвет) и 60 (ч/б) |  |  |  |
|  |  | Поддержка стандартов |  | TWAIN, WIA |  |  |
|  |  | Подача бумаги, лист. | не менее 600 (станд.) и 2600 (макс.) |  |  |  |
|  |  | Емкость лотка ручной подачи, лист. | не менее 100 |  |  |  |
|  |  | Ресурс, стр | не менее 12500 |  |  |  |
|  |  | Объем памяти, Мб | не менее 1024 |  |  |  |
|  |  | Частота процессора, МГц | не менее 1200 |  |  |  |
|  |  | Интерфейсы |  | Ethernet, USB |  |  |
|  |  | Число слотов расширения, шт | не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Прямая печать |  | наличие |  |  |
|  |  | Веб-интерфейс |  | наличие |  |  |
|  |  | Поддержка PostScript |  | наличие |  |  |
|  |  | Поддержка |  | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |  |  |

1) Требование к гарантии:

Поставляемый товар должен быть оригинальным, новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от право третьих лиц. Срок гарантии — не менее установленного производителем (исчисляется с даты подписания товарной накладной на поставляемый товар)

2) Требования к маркировке и упаковке:

Маркировка и упаковка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (защитные пломбы,  знаки, марки, содержащее все элементы защиты от подделок). Номер партии на упаковке и на товаре должны совпадать.

При поставке товара Поставщик обязан предоставить Заказчику всю необходимую сопроводительную документацию, подтверждающую потребительские свойства: качество и комплектность поставленного товара: сертификаты соответствия, инструкцию пользователя на русском языке и/или другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемых товаров государственным стандартам и техническим условиям.

3) Условия поставки товара:

Срок поставки: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора.