Часть III.

Спецификация

на поставку вычислительной техники и периферийных устройств для нужд МУП «Архитектурно-планировочный центр»

По каждой позиции (если несколько товаров) участником в обязательном порядке указывается  наименование страны происхождения товара

| № п/п | Наименование объекта закупки | Страна производителя | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель (наименование характеристики) | значение |  |  |
|  |  |  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |  |  |
| 1 | Системный блок (АРМ) |  | Процессор | Шт. | 13 |
|  |  |  | Количество ядер | не менее 12 |  |  |  |
|  |  |  | Базовая тактовая частота, МГц | не менее 3500 |  |  |  |
|  |  |  | Объем кэша L3, Мб | не менее 19 |  |  |  |
|  |  |  | Материнская плата |  |  |
|  |  |  | Сокет |  | совместим с центральным процессором |  |  |
|  |  |  | Поддержка многоядерных процессоров |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Тип поддерживаемой памяти |  | DDR4 |  |  |
|  |  |  | Форм фактор поддерживаемой памяти |  | DIMM |  |  |
|  |  |  | Количество слотов памяти, шт | не менее 2 |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный объем памяти, Гб | не менее 32 |  |  |  |
|  |  |  | Количество разъемов SATA, 6Gb/s, шт | не менее 4 |  |  |  |
|  |  |  | PCI-E x16, шт | не менее 1 |  |  |  |
|  |  |  | PCI-E x1, шт | не менее 1 |  |  |  |
|  |  |  | PCI Express 3.0 |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Скорость передачи данных сетевого контроллера, Мбит/с | не менее 1000 |  |  |  |
|  |  |  | Общее количество интерфейсов USB, шт | не менее 10 |  |  |  |
|  |  |  | Разъемы USB на задней панели, шт | не менее 4 |  |  |  |
|  |  |  | Разъем D-Sub на задней панели |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Разъем DVI на задней панели |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Разъем HDMI на задней панели |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Разъем PS/2(клавиатура) на задней панели |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Разъем PS/2(мышь) на задней панели |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Основной разъем питания 24-pin | не менее 1 |  |  |  |
|  |  |  | Разъем питания процессора - 8-pin | не менее 1 |  |  |  |
|  |  |  | Форм-фактор | не менее microATX |  |  |  |
|  |  |  | Оперативная память |  |  |
|  |  |  | Тип памяти | не менее DDR4 |  |  |  |
|  |  |  | Тактовая частота, МГц | не менее 2666 |  |  |  |
|  |  |  | Пропускная способность, Мб/с | не менее 21300 |  |  |  |
|  |  |  | Объем, Гб | не менее 16 |  |  |  |
|  |  |  | Твердотельный накопитель |  |  |
|  |  |  | Наименование |  | твердотельный накопитель, совместимый с материнской платой |  |  |
|  |  |  | Тип памяти NAND |  | 3D TLC |  |  |
|  |  |  | Объем, Гб | не менее 512 |  |  |  |
|  |  |  | Скорость чтения, Мб/с | не менее 560 |  |  |  |
|  |  |  | Скорость записи, Мб/с | не менее 530 |  |  |  |
|  |  |  | Корпус |  |  |
|  |  |  | Форм-фактор |  | совместимость с материнской платой |  |  |
|  |  |  | Типоразмер | не менее Mini-Tower |  |  |  |
|  |  |  | Блок питания, Вт | не менее 500 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенок, мм | не менее 0,6 |  |  |  |
|  |  |  | Число внутренних отсеков 3,5", шт | не менее 2 |  |  |  |
|  |  |  | Число отсеков 5,25", шт | не менее 2 |  |  |  |
|  |  |  | Слоты расширения, шт | не менее 4 |  |  |  |
|  |  |  | Разъемы на лицевой панели USB 3.0, шт | не менее 2 |  |  |  |
|  |  |  | Разъемы на лицевой панели для наушников, микрофона |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Кулер |  |  |
|  |  |  | Совместимость с материнской платой |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Уровень шума, дБ | не более 20 |  |  |  |
|  |  |  | Материал радиатора |  | алюминий |  |  |
|  |  |  | Количество вентиляторов, шт | не менее 1 |  |  |  |
|  |  |  | Скорость вращения, об/мин | не менее 1800 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокарта |  |  |
|  |  |  | Интерфейс | не ниже PCI-E 16x 3.0 |  |  |  |
|  |  |  | Техпроцесс, нм | не более 12 |  |  |  |
|  |  |  | Количество поддерживаемых мониторов, шт | не менее 2 |  |  |  |
|  |  |  | Частота графического процессора, МГц | не менее 1485 |  |  |  |
|  |  |  | Объем видеопамяти, Мб | не менее 4096 |  |  |  |
|  |  |  | Тип видеопамяти | не ниже GDDR5 |  |  |  |
|  |  |  | Частота видеопамяти, МГц | не менее 8002 |  |  |  |
|  |  |  | Разрядность шины видеопамяти, бит | не менее 128 |  |  |  |
|  |  |  | Разъемы |  | поддержка HDCP, HDMI, DVI-D |  |  |
| 2 | Клавиатура |  | Тип соединения |  | проводное | Шт. | 20 |
|  |  |  | Конструкция |  | классическая |  |  |
|  |  |  | Количество клавиш, шт | не менее 104 |  |  |  |
|  |  |  | Интерфейс подключения |  | USB |  |  |
|  |  |  | Цифровой блок |  | наличие |  |  |
| 3 | Мышь |  | Тип соединения |  | проводное | Шт. | 20 |
|  |  |  | Интерфейс подключения |  | USB |  |  |
|  |  |  | Тип мыши |  | оптическая светодиодная |  |  |
|  |  |  | Колесо прокрутки |  | наличие |  |  |
| 4 | Монитор 31.5” |  | Тип монитора |  | ЖК-монитор, широкоформатный | Шт. | 4 |
|  |  |  | Диагональ, дюймов | не менее 31.5 |  |  |  |
|  |  |  | Разрешение | не менее 2560 x 1440 |  |  |  |
|  |  |  | Время отклика, мс | не более 4 |  |  |  |
|  |  |  | Угол обзора по вертикали/горизонтали, Градус | не менее 178/178 |  |  |  |
|  |  |  | Контрастность | не менее 3000:1 |  |  |  |
|  |  |  | Яркость, кд/м² | не менее 250 |  |  |  |
|  |  |  | Разъемы |  | HDMI, Display Port, VGA |  |  |
|  |  |  | Подсветка |  | LED |  |  |
|  |  |  | Поддержка HDR |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Подсветка без мерцания (Flicker-Free) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Блок питания |  | встроенный |  |  |
| 5 | Монитор 27” |  | Тип монитора |  | ЖК-монитор, широкоформатный | Шт. | 4 |
|  |  |  | Диагональ, дюймов | не менее 27 |  |  |  |
|  |  |  | Разрешение | не менее 1920x1080 |  |  |  |
|  |  |  | Время отклика, мс | не более 5 |  |  |  |
|  |  |  | Угол обзора по вертикали/горизонтали, Градус | не менее 178/178 |  |  |  |
|  |  |  | Контрастность | не менее 1000:1 |  |  |  |
|  |  |  | Яркость, кд/м² | не менее 250 |  |  |  |
|  |  |  | Макс. частота обновления кадров, Гц | не менее 75 |  |  |  |
|  |  |  | Разъемы |  | HDMI, Display Port, VGA |  |  |
|  |  |  | Подсветка без мерцания (Flicker-Free) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Блок питания |  | встроенный |  |  |
| 6 | Моноблок |  | Диагональ экрана, дюймов | не менее 27 |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Разрешение экрана | не менее 3840x2160 |  |  |  |
|  |  |  | Количество ядер процессора, шт | не менее 6 |  |  |  |
|  |  |  | Частота процессора, МГц | не менее 3500 |  |  |  |
|  |  |  | Тип оперативной памяти | не менее DDR4 |  |  |  |
|  |  |  | Частота оперативной памяти, МГц | не менее 2666 |  |  |  |
|  |  |  | Размер оперативной памяти, Гб | не менее 16 |  |  |  |
|  |  |  | Общий объём жестких дисков (SSD), Гб | не менее 512 |  |  |  |
|  |  |  | Дискретный видеоадаптер |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Объем видеопамяти, Мб | не менее 4096 |  |  |  |
|  |  |  | Акустическая система |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Встроенный микрофон |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Вид доступа в Интернет |  | Ethernet, Wi-Fi |  |  |
|  |  |  | Скорость встроенного сетевого адаптера, Мбит/с | не менее 1000 |  |  |  |
|  |  |  | Bluetooth |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Видео интерфейсы |  | HDMI, Displayport |  |  |
|  |  |  | Аудио интерфейсы |  | 3.5 мм (микрофон/аудиовыход) |  |  |
|  |  |  | Клавиатура и мышь в комплекте |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Количество USB, шт | не менее 6 |  |  |  |
| 7 | ИБП |  | Выходная мощность, ВА/Вт | не менее 1000/600 |  | Шт. | 8 |
|  |  |  | Кол-во выходных разъемов питания | не менее 3 |  |  |  |
|  |  |  | Входная частота, Гц | не менее 50 |  |  |  |
|  |  |  | Выходная частота, Гц | не менее 50 |  |  |  |
|  |  |  | Холодный старт |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Возможность замены батареи |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Защита от перегрузки |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Защита от высоковольтных импульсов |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Уровень шума, дБ | не менее 40 |  |  |  |
| 8 | Внешний жесткий диск |  | Емкость, Тб | не менее 1 |  | Шт. | 1 |
|  |  |  | Форм-фактор |  | 2.5” |  |  |
|  |  |  | Интерфейс USB | не ниже USB 3.0 |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | пластик или алюминий |  |  |
|  |  |  | Электропитание |  | от порта USB |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  | Документация, кабель USB |  |  |
| 9 | МФУ А3 |  | Максимальный формат |  | A3 | Шт. | 3 |
|  |  |  | Тип печати |  | Монохромная |  |  |
|  |  |  | Технология печати |  | Лазерная |  |  |
|  |  |  | Двусторонняя печать (дуплекс) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Тип сканера |  | планшетный/протяжный |  |  |
|  |  |  | Тип сканирования |  | цветное |  |  |
|  |  |  | Интерфейс USB |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Интерфейс Ethernet |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Поддержка PostScript 3 |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Двусторонний автоподатчик оригиналов |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Печать |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость печати формата А3 стр./мин | не менее 32 |  |  |  |
|  |  |  | Время вывода первого отпечатка, с момента отправки задания на печать, сек. | не более 5 |  |  |  |
|  |  |  | Разрешение печати, DPI | не менее 1200 x 1200 |  |  |  |
|  |  |  | Время разогрева, сек. | не более 18 |  |  |  |
|  |  |  | Емкость лотка вывода бумаги, листов | не менее 300 |  |  |  |
|  |  |  | Емкость лотка для подачи бумаги, листов | не менее 1100 |  |  |  |
|  |  |  | Печать с USB: |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Сетевая печать: | не менее 1Гб/сек |  |  |  |
|  |  |  | Сканирование |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость сканирования формат А4, изобр./мин | не менее 75 |  |  |  |
|  |  |  | Разрешение сканирования, DPI | не менее 600 x 600 |  |  |  |
|  |  |  | Сканирование на USB |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Сканирование с компьютера |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Факс |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость модема, бит/сек | не менее 33600 |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики памяти и процессора |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем оперативной памяти, Гб. | не менее 2 |  |  |  |
|  |  |  | Объем SSD диска, Гб. | не менее 32 |  |  |  |
|  |  |  | Тактовая частота процессора, МГц | не менее 1000 |  |  |  |
|  |  |  | Дисплей |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветной сенсорный ЖК-экран |  | Наличие |  |  |
|  |  |  | Дополнительные |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество страниц в месяц, страниц | не менее 100000 |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная плотность используемой бумаги, г/кв.м | Не менее256 |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная плотность используемой бумаги, г/кв.м | Не менее 64 |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность: |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий режим, Вт. | не более 700 |  |  |  |
|  |  |  | Комплект поставки |  |  |  |  |
|  |  |  | МФУ |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Тонер-картридж повышенной емкости черный. |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Кабель питания |  | наличие |  |  |
| 10 | МФУ А4 |  | Максимальный формат |  | A4 | Шт. | 1 |
|  |  |  | Тип печати |  | Монохромная |  |  |
|  |  |  | Технология печати |  | Лазерная |  |  |
|  |  |  | Количество цветов |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Двусторонняя печать (дуплекс) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Тип сканера |  | планшетный/протяжный |  |  |
|  |  |  | Тип сканирования |  | цветное |  |  |
|  |  |  | Интерфейс USB |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Интерфейс Ethernet |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Поддержка PostScript 3 |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Двусторонний автоподатчик оригиналов |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Емкость двустороннего автоподатчика оригиналов, листов | не менее 50 |  |  |  |
|  |  |  | Печать |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость печати формата А4, стр./мин | не менее 45 |  |  |  |
|  |  |  | Время вывода первого отпечатка, с момента отправки задания на печать, сек. | не более 6 |  |  |  |
|  |  |  | Разрешение печати, DPI | не менее 1200 x 1200 |  |  |  |
|  |  |  | Время разогрева, сек. | не более 18 |  |  |  |
|  |  |  | Емкость лотка вывода бумаги, листов | не менее 250 |  |  |  |
|  |  |  | Емкость лотка для подачи бумаги, листов | не менее 500 |  |  |  |
|  |  |  | Печать с USB |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Сетевая печать |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Сканирование |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость сканирования формат А4, изобр./мин | не менее 40 |  |  |  |
|  |  |  | Разрешение сканирования, DPI | не менее 600 x 600 |  |  |  |
|  |  |  | Сканирование на USB |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Сканирование с компьютера |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Факс |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость модема, бит/сек | не менее 33600 |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики памяти и процессора |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем оперативной памяти, Гб. | не менее 1 |  |  |  |
|  |  |  | Тактовая частота процессора, МГц | не менее 1200 |  |  |  |
|  |  |  | Дисплей |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветной сенсорный ЖК-экран |  | Наличие |  |  |
|  |  |  | Дополнительные |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество страниц в месяц, страниц | не менее 60000 |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная плотность используемой бумаги, г/кв.м | не менее 220 |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная плотность используемой бумаги, г/кв.м | не менее 64 |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий режим, Вт. | не более 670 |  |  |  |
|  |  |  | Комплект поставки |  |  |  |  |
|  |  |  | МФУ |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Тонер-картридж черный |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Кабель питания |  | наличие |  |  |

1) Требование к гарантии:

Поставляемый товар должен быть оригинальным, новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от права третьих лиц. Срок гарантии — не менее установленного производителем (исчисляется с даты подписания товарной накладной на поставляемый товар)

2) Требования к маркировке и упаковке:

Маркировка и упаковка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (защитные пломбы,  знаки, марки, содержащее все элементы защиты от подделок). Номер партии на упаковке и на товаре должны совпадать.

При поставке товара Поставщик обязан предоставить Заказчику всю необходимую сопроводительную документацию, подтверждающую потребительские свойства: качество и комплектность поставленного товара: сертификаты соответствия, инструкцию пользователя на русском языке и/или другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемых товаров государственным стандартам и техническим условиям.

3) Условия поставки товара:

Срок поставки: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

Доставка и разгрузка товара с подъемом на первый этаж без лифта производится силами и за счёт средств Поставщика непосредственно по адресу местонахождения Заказчика: г. Челябинск, ул. Воровского, 2, кабинет 107