Техническое задание

| № п/п | Наименование средства обучения и воспитания | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образовательный модуль для изучения основ робототехники. Творческое проектирование и соревновательная деятельность (комплектация: базовый роботехнический набор для творческого проектирования и соревновательной деятельности; ресурсный набор для творческого проектирования и соревновательной деятельности) | 1.Базовый роботехнический набор для творческого проектирования и соревновательной деятельности. Назначение - изучение основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств. Форм-фактор - комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов Должен позволять собирать (и программировать собираемые модели), из элементов входящих в его состав, модели мехатронных и робототехнических устройств с автоматизированным управлением, в том числе на колесном ходу, а так же конструкций, основанных на использовании передач, а так же рычагов. Типов передач, шт - Не менее 2 Состав набора: 1) пластиковые структурные элементы, включая перфорированные элементы балки, кубики, оси и валы, соединительные элементы к осям, шестерни, должны быть предназначенны для создания зубчатых передач, соединительные и крепежные элементы – не менее 500 шт. 2) шаровая опора, шт Не менее 1 3) минифигурки людей, шт Не менее 2 4) колесные диски с резиновой покрышкой, шт Не менее 3 5) сервомотор средний, оснащенный датчиком оборотов, шт Не менее 2 максимальный крутящий момент, Н*см Не более 15 максимальная скорость вращения, об/мин Не более 180 минимальное напряжение, В - Не менее 5 максимальный ток, мА - Не более 950 минимальный ток, мА - Не менее 110 точность встроенного датчика оборотов, градусов - Не менее 3 6) сервомотор большой, оснащенный датчиком оборотов, шт. - Не менее 1 максимальный крутящий момент, Н*см - Не более 20 максимальная скорость вращения, об/мин. - Не более 170 минимальное напряжение, В - Не менее 5 максимальный ток, мА - Не более 1600 точность встроенного датчика оборотов, градусов - Не менее 3 7) датчик расстояния, шт - Не менее 1 обеспечивает создаваемую модель возможностью измерять расстояние до окружающих предметов - наличие Нижняя граница диапазона, см - Не менее 5 Верхняя граница диапазона, см - Не менее 200 точность, см - Не менее 2 тип датчика - ультразвуковой разрешение датчика, мм - Не менее 1 частота опроса, Гц - Не менее 100 8) датчик цвета, шт - Не менее 1 частота опроса, Гц - Не менее 100 возможность измерения окружающего освещения - наличие возможность измерения отраженного света - наличие возможность распознавания цветов - наличие распознаваемые цвета, шт - Не менее 8 9) датчик силы,1 шт - Не менее 1 позволяет определять касания - наличие позволяет определять силу нажатия - наличие сила активации в режиме определения касания: Нижняя граница диапазона, Н - Не менее 0,5 Верхняя граница диапазона, Н - Не менее 1 сила активации в режиме определения силы нажатия: Нижняя граница диапазона, Н - Не менее 2,5 Верхняя граница диапазона, Н - Не менее 10 рабочая зона в режиме определения касания: Нижняя граница диапазона, мм - Не ниже 0 Верхняя граница диапазона, мм - Не менее 2 рабочая зона в режиме определения силы нажатия: Нижняя граница диапазона, мм - Не менее 2 Верхняя граница диапазона, мм - Не менее 8 частота опроса, Гц - Не менее 100 10) перезаряжаемая батарея (аккумулятор), шт - Не менее 1 напряжение, В - Не менее 7 емкость, мАч - Не менее 2100 11) Кабель с разъемом microUSB1, шт - Не менее 1 12) Программируемый блок управления, шт - Не менее 1 встроенный микроконтроллер, шт - Не менее 1 рабочая частота микропроцессора, МГц - Не менее 100 встроенная память, Мбайт - Не менее 32 оперативная память, Кбайт - Не менее 1024 порт вход/выход подключения датчиков и моторов, шт - Не менее 6 13) Светодиодный матричный белый дисплей, шт - Не менее 1 размер дисплея, исчисляемый в светодиодах, шт - Не менее 5х5 встроенный гироскоп, шт - Не менее 1 оси гироскопа, шт - Не менее 6 режимы работы гироскопа, шт - Не менее 2 режим работы гироскоп (трехосевой) - наличие режим работы акселерометр (трехосевой) - наличие встроенный громкоговоритель, шт - Не менее 1 Характеристики громкоговорителя: максимальная разрядность, Бит - Не более 12 максимальная частота дискретизации, кГц - Не более 16 Ссылка на программное обеспечение, используемое для программирования собираемых робототехнических моделей и устройств, доступно для скачивания из сети Интернет - наличие 2.Ресурсный набор для творческого проектирования и соревновательной деятельности должен состоять из: 2.1. Робототехнический набор промежуточного уровня Робототехнический набор промежуточного уровня должен быть предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств - наличие Набор должен представлять собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов - наличие Набор должен позволять собирать (и программировать собираемые модели), из элементов входящих в его состав, модели мехатронных и робототехнических устройств с автоматизированным управлением, а так же конструкций, основанных на использовании передач и рычагов – наличие Набор предусматривает: при построении моделей устройств, использование зубчатого типа передачи - наличие в состав набора входят: Пластиковые структурные элементы, включая перфорированные элементы: балки, кубики, оси и валы, соединительные элементы к осям , шестерни, предназначенные для создания зубчатых передач, соединительные и крепежные элементы, шт - не менее 500 шаровая опора, шт - не менее 1 минифигурки людей, шт - не менее 2 Колесные диски с резиновой покрышкой, шт - не менее 4 Сервомотор средний, оснащенный датчиком оборотов, шт - не менее 2 Максимальный крутящий момент, Н*см - не менее 15 Максимальная скорость вращения, об/мин. - не менее 180 Минимальное напряжение, В - не менее 5 Максимальный ток, мА - не более 950 точность встроенного датчика оборотов, градусов - не более 3 Сервомотор большой, оснащенный датчиком оборотов, шт - не менее 1 Максимальный крутящий момент, Н*см - не менее 20 Максимальная скорость вращения, об/мин. - не менее 170 Минимальное напряжение, В - не более 5 Максимальный ток, мА - не более 1600 точность встроенного датчика оборотов, градусов - не более 3 Датчик расстояния, шт - не менее 1 обеспечивает создаваемую модель возможностью измерять расстояние до окружающих предметов в диапазоне, см - Нижняя граница диапазона не менее 5; верхняя граница диапазона не более 200 точность, см не более 2 тип датчика - ультразвуковой разрешение датчика, мм - не более 1 частота опроса , Гц - не менее 100 Датчик цвета, шт - не менее 1 частота опроса , Гц - не менее 100 возможность измерения окружающего освещения - наличие возможность измерения отраженного света - наличие возможность распознавания цветов - наличие Распознаваемые цвета, шт - не менее 8 Датчик силы , шт - не менее 1 позволяет определять касания - наличие позволяет определять силу нажатия - наличие Сила активациив режиме определения касания, диапазон, Н - от 0,5 до 1 Сила активации в режиме определения силы нажатия, диапазон, Н - от 2.5 до 10 рабочая зона в режиме определения касания, диапазон, мм от 0 до 2 рабочая зона в режиме определения силы нажатия, диапазон, мм - от 2 до 8 частота опроса , Гц - не менее 100 Перезаряжаемая батарея (аккумулятор), шт - не менее 1 Напряжение, В - не менее 7 Емкость, мАч - не менее 2100 Кабель с разъемом microUSB, шт - не менее 1 Программируемый блок управления, шт - не менее 1 в составе: встроенный микроконтроллер, шт - не менее 1 рабочая частота микропроцессора, МГц - не менее 100 встроенная память, Мб - не менее 32 оперативная память, Мб - не менее 1 порт вход/выход подключения датчиков и моторов, шт - не менее 6 Светодиодный матричный белый дисплей, шт - не менее 1 Размер дисплея, исчисляемый в светодиодах, шт - не менее 5*5 встроенный гироскоп, шт - не менее 1 оси гироскопа, шт - не менее 6 режимы работы гироскопа, шт - не менее 2 режим работы гироскоп (трехосевой) - наличие режим работы акселерометр (трехосевой) - наличие встроенный громкоговоритель, шт - не менее 1 Громкоговоритель способен проигрывать аудио со следующими характеристиками - наличие Максимальная разрядность, бит - не менее 12 Максимальная частота дискретизации, кГц - не менее 16 Программное обеспечение, используемое для программирования собираемых робототехнических моделей и устройств, доступно для скачивания из сети Интернет – наличие 2.2. Ресурсный робототехнический набор промежуточного уровня Ресурсный набор должен быть предназначен для расширения функциональных возможностей «Робототехнический набор промежуточного уровня» - наличие Набор должен представлять собой: структурные элементы, соединительные и декоративные элементы - наличие В состав набора входят: Пластиковые перфорированные структурные элементы (включая рамки, балки, уголки), шт - не менее 400 Оси и валы, шт - не менее 30 Резиновые кольца и приводы, шт - не менее 4 Шестерни и зубчатые колеса, шт - не менее 15 Зубчатые рейки, шт - не менее 2 Соединительные и крепежные элементы, шт - не менее 130 Колесные диски с резиновой покрышкой, шт - не менее 4 Датчик цвета, шт - не менее 1 частота опроса ,Гц - не менее 100 возможность измерения окружающего освещения - наличие возможность измерения отраженного света - наличие возможность распознавания цветов - наличие Распознаваемые цвета, шт - не менее 8 Сервомотор большой, оснащенный датчиком оборотов, шт - не менее 1 Максимальный крутящий момент, Н*см - не более 20 Максимальная скорость вращения, об/мин. – не более 170 Минимальное напряжение, В – не менее 5 Максимальный ток, мА - не более 1600 точность встроенного датчика оборотов, градусов - не более 3 2.3. Ресурсный робототехнический набор промежуточного уровня Ресурсный набор предназначен для расширения функциональных возможностей «Робототехнический набор промежуточного уровня» - наличие Набор представляет собой: структурные элементы, соединительные и декоративные элементы - наличие В состав набора входят: Пластиковые перфорированные структурные элементы (включая рамки, балки, уголки), шт - не менее 400 Оси и валы, шт - не менее 30 Резиновые кольца и приводы, шт - не менее 4 Шестерни и зубчатые колеса, шт - не менее 15 Зубчатые рейки, шт - не менее 2 Соединительные и крепежные элементы, шт - не менее 130 Колесные диски с резиновой покрышкой, шт - не менее 4 Датчик цвета, шт - не менее 1 частота опроса, Гц - не менее 100 возможность измерения окружающего освещения - наличие возможность измерения отраженного света - наличие возможность распознавания цветов - наличие Распознаваемые цвета, шт - не менее 8 Сервомотор большой, оснащенный датчиком оборотов, шт - не менее 1 Максимальный крутящий момент, Н*см - не более 20 Максимальная скорость вращения, об/мин. – не более 170 Минимальное напряжение, В – не менее 5 Максимальный ток, мА - не более 1600 точность встроенного датчика оборотов, градусов - не более 3 Пластина-плата для подсоединения DIY устройств, плата прямоугольной формы с не менее пятью типами отверстий и углублением в центре детали - не менее 1 шт длина, мм - не менее 118 ширина, мм - не менее 86 толщина наибольшая, мм - не более 8 толщина наименьшая, мм – не менее 2 | 1 |
| 2 | Образовательный модуль для изучения основ робототехники. Конструирование. Электроника и микропроцессоры. Информационные системы и устройства (комплектация: базовый робототехнический набор для конструирования, изучения электроники и микропроцессоров и информационных систем и устройств; образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике; программируемый контроллер к базовому робототехническому набору для конструирования, изучения электроники и микропроцессоров и информационных систем и устройств; программируемый контроллер для изучения встраиваемых кибернетических систем к базовому робототехническому набору для конструирования, изучения электроники и микропроцессоров и информационных систем и устройств; программное обеспечение; комплект учебно-методических материалов; комплексная лаборатория по изучению аналоговой и цифровой электроники, микропроцессоров, программирования электронных устройств, с комплектом учебно-методических материалов) | 1. Базовый робототехнический набор для конструирования, изучения электроники и микропроцессоров и информационных систем и устройств должен состоять из: Перфорированные пластины и скобы из пластика не менее 120 шт. Корпусные элементы из прозрачного пластика не менее 4 шт. Детали для реализации фиксированных и подвижных соединений не менее 60 шт. Фиксирующие скобы для кабелей и шлейфов не менее 20 шт. Втулки и заклепки не менее 25 шт. Винты и шурупы различной длины не менее 640 шт. Гайки различного номинального размера не менее 410 шт. Сервопривод на базе двигателя постоянного тока и понижающего редуктора не менее 18 шт. габариты привода не более 35х60х45 мм номинальная скорость привода в режиме постоянного вращения не менее 470 об/мин номинальная скорость привода в серво-режиме не менее 54 об/мин рабочий угол привода не менее 300 угловых градусов разрешающая способность привода не менее 0,29 угловых градуса привод обладает интерфейсом для управления посредством цифровых пакетов и возвращения параметров обратной связи по шине транзисторно-транзисторной логики (TTL)) не менее 1 шт. ИК-датчик не менее 2 шт. габариты ИК-датчика не более 25х20х15 мм. ИК-датчик обладает аналоговым выходом (для выдачи результатов измерений) не менее 1 шт. ИК-дальномер не менее 1 шт. ИК-дальномер позволяет осуществлять измерение расстояния до объектов в диапазоне от не более 15 до не менее 70 см. Двухосевой гироскоп не менее 1 шт. диапазон измерения угловых скоростей двухосевого гироскопа от не более -300 до не менее +300 град./с габариты двухосевого гироскопа не более 25х25х15 мм. полоса пропускания двухосевого гироскопа не менее 140 Гц. Пульт дистанционного управления с ИК-модулем передачи данных не менее 1 шт. программируемые кнопки пульта дистанционного управления не менее 10 шт. кнопка включения/выключения и переключения режимов пульта дистанционного управления не менее 1 шт. габариты пульта дистанционного управления не более 140х120х50 мм. Питание пульта дистанционного управления не более 3 В ИК-передатчик для подключения к управляющему контроллеру не менее 1 шт. Управляющий контроллер не менее 1 шт. кнопки на корпусе контроллера не менее 6 шт. индикационные светодиоды на корпусе контроллера не менее 6 шт. переключатель питания управляющего контроллера не менее 1 шт. микрофон внутри корпуса контроллера (для детектирования внешних звуков) не менее 1 шт. датчик уровня бортового питания не менее 1 шт. порты контроллера для подключения внешних цифровых и аналоговых устройств не менее 6 шт. порты контроллера для подключения устройств по шине TTL не менее 5 шт. Аккумуляторная батарея в пластиковом корпусе не менее 1 шт. напряжение аккумуляторной батареи не менее 11 В емкость аккумуляторной батареи не менее 1000 mA Адаптер для зарядки аккумуляторной батареи от сети 220В емкостью не менее 1 шт. Комплект кабелей для зарядки аккумуляторной батареи не менее 1 шт. Универсальный сенсорный модуль не менее 1 шт. Универсальный сенсорный модуль должен содержать: ИК-сенсор для измерения дальности до объектов не менее 3 шт. ИК-порт не менее 1 шт. микрофон не менее 1 шт. динамик не менее 1 шт. датчик температуры не менее 1 шт. 2. Образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике должен состоять из: Базовых робототехнических наборов, предназначенных для группового и индивидуального применения не менее 4 шт. Базовый робототехнический набор состоит из пластиковых деталей и крепежных элементов и специализированного инструмента для их сборки. соответствие Методические рекомендации для преподавателя не менее 1 шт. Методические рекомендации для преподавателя должны содержать: материалы для подготовки к проведению занятий; теоретические аспекты по основам робототехники; инструкции и рекомендации по программированию наличие рекомендации по сборке различных подвижных моделей не менее 10 шт. Методические рекомендации для ученика не менее 4 шт. Методические рекомендации для ученика должны содержать: руководства по сборке различных моделей на базе базового набора, поясняющие теоретические материалы не менее 10 шт. Оптический диск с лицензионным программным обеспечением (на русском языке) для программирования управляющего контроллера базового робототехнического набора не менее 1 шт. Оптический диск для преподавателя не менее 1 шт. В состав каждого Базового набора должно входить: Перфорированные пластины и скобы из пластика не менее 81 шт. Элементы различных подвижных передач и шарниров не менее 30 шт. Конструктивные элементы и переходные фланцы не менее 53 шт. Компонентов для сборки гусеничных траков не менее 102 шт. Пассивная опора не менее 1 шт. Зубчатые колеса не менее 10 шт. Резиновых колес с дисками из пластика не менее 2 шт. Шкивов не менее 14 шт. Круглых фланцев не менее 6 шт. Винты различной длины не менее 135 шт. Специализированные крепежные элементы не менее 230 шт. Сервопривод на базе двигателя постоянного тока и понижающего редуктора не менее 2 шт. габариты привода не более 32х50х40 мм. номинальная скорость привода в режиме постоянного вращения не менее 470 об/мин. номинальная скорость привода в серво-режиме не менее 54 об/мин. рабочий угол привода не менее 300 угловых градусов разрешающая способность привода не менее 0.29 угловых градусов привод обладает интерфейсом для управления посредством цифровых пакетов и возвращения параметров обратной связи по шине транзисторно-транзисторной логики (TTL)) не менее 1 шт. ИК-датчик не менее 2 шт. габариты ИК-датчика не более 24х18х12 мм. ИК-датчик обладает аналоговый выходом (для выдачи результатов измерений) не менее 1 шт. Массив ИК-сенсоров не менее 1 шт. количество ИК-сенсоров в массиве не менее 7 шт. массив ИК-сенсоров обладает динамиком не менее 1 шт. массив ИК-сенсоров обладает сетевым интерфейсом для управления посредством цифровых пакетов и возвращения параметров обратной связи по шине TTL не менее 1 шт. Интерфейсный кабель USB для программирования управляющего контроллера не менее 1 шт. Отсек для установки источника питания не менее 6 шт. Управляющий контроллер не менее 1 шт. кнопки на корпусе контроллера не менее 6 шт. индикационные светодиоды на корпусе контроллера не менее 6 шт. переключатель питания управляющего контроллера не менее 1 шт. микрофон внутри корпуса контроллера (для детектирования внешних звуков) не менее 1 шт. датчик уровня бортового питания не менее 1 шт. порты контроллера для подключения внешних цифровых и аналоговых устройств не менее 6 шт. порты контроллера для подключения устройств по шине TTL не менее 5 шт. Вид набора Базовый Количество деталей менее 500 Штука Количество одновременно разрабатываемых роботов 1 Штука Материал конструктивных элементов ABS-пластик Общее количество конструктивных элементов не менее 481 Штука Сборка элементов в механизмы осуществляется без дополнительного инструмента Да Конструктивные элементы типа оси, валы и шкивы не менее 214 Штука Конструктивные элементы типа балки, рамы и панели не менее 94 Штука Зубчатые колеса не менее 14 Штука Колесный диск с покрышкой не менее 4 Штука Эластичный соединительный элемент не менее 4 Штука Опора всенаправленного движения не менее 1 Штука 3. программируемый контроллер к базовому робототехническому набору для конструирования, изучения электроники и микропроцессоров и информационных систем и устройств -не менее 1 Штука Материал корпуса программируемого робототехнического контроллера ABS-пластик Разрядность управляющего процессора программируемого робототехнического контроллера не менее 8 Бит Максимальная частота управляющего процессора программируемого робототехнического контроллера не менее 20 Мегагерц Напряжения питания программируемого робототехнического контроллера не более 7,4 Вольт Встроенная оперативная память программируемого робототехнического контроллера не менее 16 Мегабайт Тип перезаряжаемой батареи программируемого робототехнического контроллера Линий-ионная Емкость аккумуляторной батареи программируемого робототехнического контроллера не менее 1000 миллиАмпер-час Нижняя граница напряжения перезаряжаемой батареи программируемого робототехнического контроллера не менее 6 Вольт Верхняя граница напряжения перезаряжаемой батареи программируемого робототехнического контроллера не более 9 Вольт Гироскопический сенсор интегрированный в программируемый робототехнический контроллер не менее 1 Штука Количество осей гироскопического сенсора программируемого робототехнического контроллера не менее 6 Штука Количество одновременно отслеживаемых осей перемещения программируемого робототехнического контроллера не менее 3 Штука Погрешность гироскопического сенсора программируемого робототехнического контроллера не более 4 Градус (плоского угла) Возможность идентификации различных типов движения гироскопическим сенсором программируемого робототехнического контроллера Да Интегрированный в программируемый робототехнический контроллер динамик не менее 1 Штука Мощность динамика программируемого робототехнического контроллера не менее 1 Ватт Интегрированная в программируемый робототехнический контроллер светодиодная матрица не менее 1 Штука Размер элементов вектора-столбца светодиодной матрицы программируемого робототехнического контроллера не менее 8 Единица Размер элементов вектора-строки светодиодной матрицы программируемого робототехнического контроллера не менее 8 Единица Возможность вывода графических сообщений на светодиодную матрицу программируемого робототехнического контроллера Да Интегрированная в программируемый робототехнический контроллер кнопка управления питанием не менее 1 Штука Интегрированная в программируемый робототехнический контроллер кнопка с возможностью программирования не менее 1 Штука Интегрированные в программируемый робототехнический контроллер интерфейсы подключения приводов и сенсоров не менее 12 Штука Тип интерфейсов программируемого робототехнического контроллера USB-C Интегрированный в программируемый робототехнический контроллер приёмник для осуществления радиосвязи не менее 1 Штука Тип радиосвязи интегрированного в программируемый робототехнический контроллер приёмник Bluetooth Версия модуля радиосвязи интегрированного в программируемый робототехнический контроллер не менее 5.0 Интегрированный в программируемый робототехнический контроллер интерфейс подключения к компьютеру не менее 1 Штука Тип интерфейса программируемого робототехнического контроллера для подключения к компьютеру USB-C Малый сервопривод не менее 2 Штука Встроенный энкодер малого сервопривода не менее 1 Штука Максимальное напряжение питания малого сервопривода не более 5 Вольт Максимальный крутящий момент малого сервопривода не менее 90 миллиНьютон/ метр Максимальная скорость вращения малого сервопривода не менее 180 Оборот в минуту Погрешность скорости вращения малого сервопривода не более 10 Процент Интегрированный в малый сервопривод соединительный кабель не менее 1 Штука Тип соединительного кабеля интегрированного в малый сервопривод USB-C Большой сервомотор не менее 1 Штука Максимальное напряжение питания большого сервомотора не более 5 Вольт Скорость вращения большого сервомотора не менее 160 Оборот в минуту Погрешность скорости вращения большого сервомотора не более 10 Процент Максимальный крутящий момент большого сервомотора не менее 90 миллиНьютон/ метр Погрешность измерения угловой скорости большого сервомотора не более 1 Градус (плоского угла) Погрешность скорости вращения большого сервомотора не более 5 Градус (плоского угла) Интегрированный в большой сервомотор соединительный кабель не менее 1 Штука Тип соединительного кабеля интегрированного в большой сервомотор USB-C Инфракрасный сенсор освещенности не менее 2 Штука Инфракрасный сенсор освещенности оснащен двойными независимыми прецизионными компараторами напряжения Да Инфракрасный сенсор освещенности предназначен для определения смены интенсивности света на освещаемой поверхности перед сенсором Да Возможность определять интенсивность инфракрасных лучей, излучаемых самим инфракрасным сенсором освещенности Да Тип инфракрасного сенсора освещенности Аналоговый Максимальное напряжение питания инфракрасного сенсора освещенности не более 5 Вольт Нижняя граница расстояния определения объектов инфракрасного сенсора освещенности не более 8 Миллиметр Верхняя граница расстояния определения объектов инфракрасного сенсора освещенности не менее 20 Миллиметр Тип разъема для подключения в программируемый робототехнический контроллер инфракрасного сенсора освещенности USB-C Сенсор касания не менее 1 Штука Количество состояний определяемых сенсором касания не менее 3 Штука Возможность сенсора касания определять силу нажатия Да Нижняя граница определения силы нажатия сенсора касания не более 0 Единица Верхняя граница определения силы нажатия сенсора касания не менее 1023 Единица Максимальное напряжение питания сенсора касания не более 5 Вольт Тип разъема для подключения в программируемый робототехнический контроллер сенсора касания USB-C Ультразвуковой сенсор расстояния не менее 1 Штука Ультразвуковой сенсор расстояния отправляет и получает ультразвуковые волны и, используя разницу во времени и скорость распространения звука, рассчитывает расстояние от датчика до обнаруженного объекта впереди Да Нижняя граница измерения расстояния ультразвукового сенсора расстояния не более 40 Миллиметр Верхняя граница измерения расстояния ультразвукового сенсора расстояния не менее 3000 Миллиметр Максимальное напряжение питания ультразвукового сенсора расстояния не менее 5 Вольт Тип разъема для подключения в программируемый робототехнический контроллер ультразвукового сенсора расстояния USB-C Электрические компоненты набора выполнены в пластиковом корпусе совместимы с конструктивными элементами без дополнительного инструмента с использованием комплектного крепежа Да Соединительный провод типа USB-C – USB-C не менее 4 Штука 4.Программируемый контроллер Тип2 для изучения встраиваемых кибернетических систем к базовому робототехническому набору "Конструирование. Электроника и микропроцессоры. Информационные системы и устройства" Программируемый контроллер ТРИК - 1 шт., поддержка программирования на языках C++, Java, C#, JavaScript, Python, размеры в сборе 125х105х31 мм., основной процессор - максимальная тактовая частота основного процессора 350 МГц, количество ядер основного процессора - 2 шт., периферийный процессор - тактовая частота перифирийного процессора 20 МГУ, оперативная память DDR2/mobile 256 Мб, встроенная FLASH-память 16 Мб, интерфейс USB 2.0, интерфейс WiFi b/g/n, интерфейс BlueTooth 4.0, интерфейс I2C, интерфейс 2 х Mic in, интерфейс Line-out, интерфейс видео сенсоров, встроенный цветной сенсорный ЖК-дисплей, размер ЖК-дисплея по диагонали 2.1” дюйм, разрешение ЖК-дисплея 320х241 пиксель, встроенный динамик, номинальная мощность динамика 1,5 Вт, 3-цветный (красный, оранжевый, зелёный) светодиодный индикатор, разъёмы расширения с выведенными I2C, UART, 5В и 12В ШИМ-сигналом, порты двигателей с индивидуальной аппаратной защитой от перегрузки по току - 4 шт.,рабочая нагрузка портов двигателей 2 А., двухканальные сигнальные порты общего назначения - 8 шт., одноканальные сигнальные порты общего назначения - 6 шт., встроенный 3-х осевой акселерометр, встроенный 3-х осевой датчик угловой скорости, встроенный аудиокодек, встроенный аудиоусилитель, программируемые кнопки - 7 шт. 5.Программное обеспечение Программное обеспечение - количество пользователей 30. Возможность моделирования исполняемых программ работы виртуальных моделей робототехнических комплексов. Визуализация выполнения исполняемых программ работы виртуальных моделей робототехнических комплексов с применением 3D-моделей роботов и 3D-моделей испытательных полигонов для робототехники. 3D-визуализация соревновательных полигонов действующих регламентов соревновательной робототехники. Ежегодное обновление моделей полигонов и полей для соревновательной робототехники. Возможность создания 3D-полигона для испытания виртуальных моделей робота. 6.Комплект учебно-методических материалов: Комплект учебно-методических материалов содержит руководство по сборке различных моделей роботов, справочную информацию о принципах функционирования устройств из состава базового робототехнического набора, учебные материалы по программированию моделей роботов с использованием различного программного обеспечения. 7.Комплексная лаборатория по изучению аналоговой и цифровой электроники, микропроцессоров, программирования электронных устройств, с комплектом учебно-методических материалов: Состав набора: 1.Монтажное поле ;2.Держатель для батареек АА; 3.Комплект резисторов разного сопротивления; 4.Комплект конденсаторов; 5.Выключатель кнопочный с фиксацией; 6.Диод; 7.Геркон; 8.Комплект; 9.светодиодов (в комплекте красный, синий и зеленый светодиоды); 10.ИК светодиод; 11.Фототранзистор; 12.Фоторезистор; 13.Зуммер; 14.Цоколь по лампу накаливания; 15.Разъем питания постоянного тока; 16.Микрофон;17.Термистор; 18.Датчик влажности; 19.EBI-OTP40; 20.Сдвоенный компаратор; 21.Таймер;22.Комплект логических микросхем; 23.ДИП панель;24.Семисегментный индикатор; 25.NPN транзистор; 26.PNP транзистор; 27.Потенциометр 1К; 28.Потенциометр 10К; 29.Ползунковый переключатель; 30.Динамик; 31.Реле; 32.Восьмирычажный переключатель; 33.Разветвитель; 34.Мотор; 35.Розетка; 36.Держатель проводов; 37.Методическое руководство; 38.Программное обеспечение; 39.Комплект дополнительного оборудования: провода - не менее 30 шт., вентилятор, лампа накаливания, магнит. Система хранения: все оборудование помещается в контейнер с прозрачной крышкой. Размеры контейнера 427х312х150 мм | 1 |
| 3 | Интерактивная панель | Интерактивная панель-не менее 1 шт. 1. Предустановленная система контроля качества знаний должна предоставлять: - возможность контроля хода выполнения и просмотра результатов выполнения тестов, - возможность анализа результатов тестирования их хранения и выгрузки в редактор электронных таблиц, - возможность обеспечения доступа к облачной библиотеке тестов, автоматического обновления тестов. Одновременное подключение к системе контроля качества знаний автоматизированных рабочих мест учащихся, Штука ≥ 42 Система контроля качества знаний должна позволять выбирать для выполнения только необходимые тематические тесты по мере изучения предмета и итоговые тесты по окончании периода. Содержание тестов должно соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту. Итоговые тесты должны охватывать темы за соответствующий период. Система контроля качества знаний должна включать в себя тесты по основным предметам, входящим в курс начальной, средней и старшей школы. Тесты по русскому языку 1-11 класс в составе системы контроля качества знаний, Штука ≥ 400 Тесты по математике (алгебре) 1-11 класс в составе системы контроля качества знаний, Штука ≥ 500 Тесты по литературному чтению (литература) 1-9 класс, Штука ≥ 300 Тесты по окружающему миру 1-4 класс в составе системы контроля качества знаний, Штука ≥ 250 Тесты по информатике 2-11 класс в составе системы контроля качества знаний, Штука ≥ 250 Тесты по английскому языку 2-11 класс в составе системы контроля качества знаний, Штука ≥ 300 Тесты по всеобщей истории 5-11 класс в составе системы контроля качества знаний, Штука ≥ 400 Тесты по геометрии 7-11 класс в составе системы контроля качества знаний, Штука ≥ 200 Тесты по физике 7-11 класс в составе системы контроля качества знаний, Штука ≥ 200 Тесты по биологии 5-11 класс в составе системы контроля качества знаний, Штука ≥ 400 Тесты по химии 8-11 класс в составе системы контроля качества знаний, Штука ≥ 200 Тесты по географии 5-10 класс в составе системы контроля качества знаний, Штука ≥ 300 Тесты по обществознанию 5-9 класс в составе системы контроля качества знаний, Штука ≥ 200 Тесты по истории России 6-11 класс в составе системы контроля качества знаний, Штука ≥ 400 2. Учебно-демонстрационный комплекс общего назначения Размер диагонали, Дюйм (25,4 мм) ≥ 85 и < 90 Разрешение экрана по горизонтали, пиксель ≥ 3800 Разрешение экрана по вертикали, пиксель ≥ 2100 Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц) - Да Количество отображаемых цветов, млрд, Штука ≥ 1 Наличие встроенной акустической системы - Да Количество динамиков встроенной акустической системы, Штука ≥ 2 Мощность каждого динамика встроенной акустической системы, Вт > 15 Количество точек касания, Штука ≥ 20 Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана, Миллиметр ≤ 1,5 Время отклика сенсора касания, мс ≤ 8 Встроенные функции распознавания объектов касания - Да Количество поддерживаемых стилусов одновременно, Штука ≥ 2 Количество распознаваемых объектов, Штука ≥ 4 Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом - Да Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi) - Да Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания - Да Наличие интегрированного датчика освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки - Да Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Windows - Да Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС MacOS - Да Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС iOS - Да Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Android - Да Возможность удаленного управления и мониторинга через Ethernet - Да Возможность удаленного управления и мониторинга через RS-232 - Да Количество свободных портов USB Type A на лицевой панели ≥ 2 Наличие крепления в комплекте - Да Наличие слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока - Да Разъем для подключения дополнительного вычислительного блока с контактами электропитания вычислительного блока от встроенного блока питания учебно-демонстрационного комплекса и контактами для передачи цифрового видеосигнала и USB для подключения сенсора касания - Да Поддержка разъемом для подключения дополнительного вычислительного блока передачи цифрового видеосигнала с разрешением 3840х2160 пикселей с частотой 60 Гц - Да Наличие антибликового защитного стекла - Да Твердость защитного стекла по шкале Мооса, Ед. > 6 Наличие встроенного вычислительного блока - Да Объем памяти встроенного вычислительного блока, Гигабайт ≥ 64 Объем оперативной памяти дополнительного вычислительного блока, Гигабайт ≥ 8 Наличие закаленного защитного стекла - Да Наличие пульта дистанционного управления в комплекте - Да Наличие твердотельного накопителя - Да Количество стилусов в комплекте поставки, Штука ≥ 2 Наличие дополнительного вычислительного блока - Да Максимальное количество портов USB 3.0 Type-A на лицевой панели учебно-демонстрационного комплекса, Штука ≤ 2 Количество встроенных портов Ethernet RJ-45, не включая разъемы дополнительного вычислительного блока, Штука ≥ 2 Время отклика матрицы экрана (от серого к серому), мс ≤ 8 Объем накопителя дополнительного вычислительного блока, Гигабайт ≥ 256 Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока, Гигабайт ≥ 8 Частота оперативной памяти дополнительного вычислительного блока, МГц > 2133 Версия оперативной памяти DDR дополнительного вычислительного блока ≥ 4 Максимально поддерживаемый объем оперативной памяти дополнительного вычислительного блока, Гигабайт ≥ 64 Статическая контрастность экрана ≥ 1200:1 Тип сенсорной технологии - Инфракрасная Условия эксплуатации - В помещении Яркость экрана кд/м2 ≥ 450 Вес панели, не включая вес дополнительного вычислительного блока и элементов настенного крепления, Килограмм ≥ 60 и < 70 Ширина панели, Миллиметр ≥ 1750 Высота панели, Миллиметр ≥ 1100 и < 1200 Толщина панели , Миллиметр < 100 Количество входов аудиосигнала микрофонного уровня с разъемом подключения TRS 3,5 мм, не включая разъемы дополнительного вычислительного блока , Штука ≥ 1 Количество входов аудиосигнала TRS 3,5 мм линейного уровня, не включая разъемы дополнительного вычислительного блока, Штука ≥ 1 Количество выходов аудиосигнала TRS 3,5 мм линейного уровня, не включая разъемы дополнительного вычислительного блока, Штука ≥ 1 Количество мегапикселей на экране, Мпиксель ≥ 8 Количество входов HDMI 2.1 на лицевой панели учебно-демонстрационного комплекса для подключения внешних устройств, Штука ≥ 1 Общее максимальное количество портов версии USB 3.0 или выше, не включая разъемы дополнительного вычислительного блока, Штука ≥ 7 Количество портов USB 2.0 Type A, не включая разъемы дополнительного вычислительного блока, Штука ≥ 1 Минимальная толщина распознаваемого объекта касания сенсора экрана учебно-демонстрационного комплекса, Миллиметр ≤ 1 Тип разъемов портов, входов и выходов: свободные прямого подключения, для обеспечения требуемых характеристик учебно-демонстрационного комплекса не допускается применение переходников и разветвителей - Да Поддержка встроенным адаптером учебно-демонстрационного комплекса беспроводной связи Wi-Fi стандарта 802.11aс - Да Поддержка встроенным адаптером учебно-демонстрационного комплекса беспроводной связи передачи данных по технологии Bluetooth 5.0 - Да Максимальное количество одновременно подключаемых беспроводным способом устройств-источников изображения, Штука ≥ 9 Наличие функции графического комментирования поверх произвольного изображения, в том числе от физически подключенного источника видеосигнала - Да Наличие интегрированного в пользовательский интерфейс функционала просмотра и работы с файлами основных форматов с USB- накопителей или сетевого сервера - Да Наличие функции регулировки громкости выхода аудиосигнала TRS 3,5 мм линейного уровня независимо от настройки уровня общего звука акустической системы учебно-демонстрационного комплекса - Да Наличие функции блокировки использования ладони в качестве инструмента стирания - Да Наличие функции блокировки инфракрасного порта учебно-демонстрационного комплекса - Да Наличие функции блокировки кнопок управления, кроме кнопки питания - Да Динамики акустической системы встроены в корпус учебно-демонстрационного комплекса (не имеют выступающих частей относительно габаритов корпуса учебно-демонстрационного комплекса) - Да Поддерживаемые стандарты Ethernet: 10 Base-T/ 10G Base-T/ 100 Base-T/ 1000 Base-T - Да Суммарная мощность встроенной акустической системы, Вт ≤ 35 Тактовая частота процессора встроенного вычислительного блока учебно-демонстрационного комплекса, ГГц ≥ 1.7 Количество ядер процессора встроенного вычислительного блока учебно-демонстрационного комплекса, Штука ≥ 4 Количество выходов HDMI на тыльной стороне учебно-демонстрационного комплекса (с поддержкой разрешения не менее 4K при частоте не менее 60 Гц), Штука ≥ 1 Количество входов HDMI 2.1 на тыльной стороне учебно-демонстрационного комплекса (с поддержкой разрешения не менее 4K при частоте не менее 60 Гц), Штука ≥ 2 Количество входов DisplayPort на тыльной стороне учебно-демонстрационного комплекса (с поддержкой разрешения не менее 4K при частоте не менее 60 Гц), Штука ≥ 1 Количество портов USB 3.1 Type-C с функцией передачи цифрового видеосигнала, расположенных на лицевой стороне корпуса учебно-демонстрационного комплекса, Штука ≥ 1 Максимальная мощность, передаваемой электроэнергии разъемом USB 3.1 Type-C, Вт ≥ 60 Количество портов USB Type-B на тыльной стороне учебно-демонстрационного комплекса (позволяющие управлять курсором и жестами на подключенном внешнем компьютере), Штука ≥ 1 Количество портов USB 3.0 Type-B на лицевой панели учебно-демонстрационного комплекса (позволяющие управлять курсором и жестами на подключенном внешнем компьютере), Штука ≥ 1 Количество интерфейсов на тыльной стороне учебно-демонстрационного комплекса для подключения дополнительного вычислительного блока с разъемом JAE 80-pin, Штука ≥ 1 Количество видео входов D-Sub DE15F на тыльной стороне учебно-демонстрационного комплекса, Штука ≥ 1 Количество портов RS-232 на тыльной стороне учебно-демонстрационного комплекса, Штука ≥ 1 Наличие видеокамеры, интегрированной в корпус учебно-демонстрационного комплекса - Да Габариты видеокамеры не выступают за габариты корпуса учебно-демонстрационного комплекса - Да Разрешение камеры учебно-демонстрационного комплекса, Мп ≥ 13 Наличие встроенного микрофона в корпус учебно-демонстрационного комплекса - Да Расположение микрофонов: в нижней части учебно-демонстрационного комплекса и обращены к пользователям - Да Количество ядер процессора дополнительного вычислительного блока, Штука ≥ 4 Количество потоков процессора дополнительного вычислительного блока, Штука ≥ 8 Базовая тактовая частота процессора дополнительного вычислительного блока, ГГц > 1,6 Максимальная тактовая частота процессора дополнительного вычислительного блока, ГГц ≥ 4,2 Встроенный модуль Wi-Fi в корпусе дополнительного вычислительного блока - Да Встроенный модуль Bluetooth в корпусе дополнительного вычислительного блока - Да Количество выходов HDMI на корпусе дополнительного вычислительного блока (с поддержкой разрешения не менее 3840х2160 пикселей при частоте не менее 60 Гц), Штука ≥ 1 Количество портов USB 2.0 Type-A на корпусе дополнительного вычислительного блока, Штука ≥ 1 Количество портов USB 3.1 Type-A на корпусе дополнительного вычислительного блока, Штука ≥ 2 Количество портов Ethernet RJ-45 на корпусе дополнительного вычислительного блока, Штука ≥ 1 Количество портов аудиовыхода TRS 3.5мм на корпусе дополнительного вычислительного блока, Штука ≥ 1 Количество портов аудиовхода TRS 3.5мм микрофонного уровня на корпусе дополнительного вычислительного блока, Штука ≥ 1 Количество микрофонов, встроенных в корпус учебно-демонстрационного комплекса, Штука ≥ 6 Наличие активного стилуса в комплекте поставки учебно-демонстрационного комплекса - Да Крепление активного стилуса к корпусу учебно-демонстрационного комплекса - Да Наличие функции перезарядки элемента питания активного стилуса - Да Наличие возможности использования активного стилуса в качестве беспроводного манипулятора (мыши) - Да Наличие функции зуммирования (увеличения) области экрана - Да Наличие функции переключения слайдов в презентациях - Да Наличие функции выделения определенной области экрана с затемнением оставшейся части экрана без касания сенсорной поверхности - Да Наличие функции выбора различных инструментов ввода, таких как «карандаш», «широкая кисть», «точная кисть» c возможностью выбора цвета, толщины линии для каждого из инструментов - Да Наличие функции динамического изменения толщины линии при написании, в зависимости от силы нажатия, для более точного отклика при рукописном вводе - Да Количество различаемых уровней нажатия активным стилусом на экран учебно-демонстрационного комплекса ≥ 4000 Наличие функции создания снимка экрана без касания сенсорной поверхности экрана учебно-демонстрационного комплекса - Да Наличие встроенной и индукционной системы - Да Нижнее значение частотного диапазона встроенной индукционной системы, Гц ≥ 100 Верхнее значение частотного диапазона встроенной индукционной системы, Гц ≥ 8000 Максимальная напряжённость магнитного поля встроенной индукционной системы (на расстоянии 0,5 м по оси экрана при частоте тестового сигнала 1 кГц), мГс ≥ 20 Наличие модуля биометрической идентификации пользователя, работающего локально, без использования внешних устройств или серверов для исключения несанкционированного доступа - Да Наличие ёмкостной технологии распознавания биометрической информации, используемая в модуле биометрической идентификации - Да Наличие функции поддержки авторизации пользователя при помощи встроенного модуля биометрической идентификации в операционной системе дополнительного вычислительного блока - Да Наличие совместимости модуля биометрической идентификации с LDAP-совместимыми службами каталогов - Да Частота ложных срабатываний модуля биометрической идентификации ≤ 1/10000 Частота ложных распознаваний модуля биометрической идентификации ≤ 1/1000 Разрешение считывающей поверхности модуля биометрической идентификации по горизонтали, Пиксель ≥ 192 Разрешение считывающей поверхности модуля биометрической идентификации по вертикали, Пиксель ≥ 192 Наличие на лицевой стороне функциональных кнопок, кроме кнопки включения и выключения комплекса не допускается - Да | 1 |
| 4 | 3D принтер профессионального качества | 3D принтер профессионального качества-не менее 1 шт. Используемые материалы - PLA, ABS, PC, PETG, PLA-CF, PETG-CF Количество экструдеров – не менее 1 шт. Максимальная температура экструдера – не более 265 ℃ Подогреваемая платформа, Макс: не более 110 ℃ Технология печати – FDM (FFF) Толщина слоя – не менее 100 мкм Точность печати, Ось Z: не менее 0.0025 мм Точность по осям X, Y, мм – не менее 0.011 Уровень шума – не более 50 дБ Фильтр - Воздушный HEPA 13 Диаметр нити – не менее 1,75 мм Диаметр сопла, мм – не менее 0,4 (по умолчанию), 0,6 / 0,3 (по желанию) Дисплей – не менее 4,3-дюймовый сенсорный экран Интерфейсы - USB (Флеш-накопитель), USB (Кабель), Ethernet (LAN), Wi-Fi Скорость печати – от 10 до 150 мм / с Рабочая температура – от 15 до 30 ℃ Форматы файлов - 3MF, STL, OBJ, FPP, BMP, PNG, JPG, JPEG, GX, Gcode Размеры, мм – не менее 500х470х540 Операционные системы - Windows, Mac OS, Linux Программное обеспечение - Flashprint Комплект поставки Adventurer 4 должен включать в себя: набор шестигранных ключей - наличие, отвертку – не менее 1 шт, пару металлических прокладок 0,05 - наличие, пакет со смазкой – не менее 1 шт, дополнительную высокотемпературную насадку и несколько других запасных частей - наличие. В комплекте не менее двух сменных соплов 0,4 мм — на не менее 240 °C и не менее 265 °C. На прилагаемом USB-накопителе копия руководства пользователя в формате .pdf, несколько тестовых моделей в форматах .stl (3D-модель) и .gx (формат для печати), проприетарное приложение Flashforge для слайсера, FlashPrint. | 1 |
| 5 | Комплект расходных материалов к 3D-принтеру | Комплект расходных материалов к 3D-принтеру: Диаметр нити: не менее 1.75 мм Масса пластика без катушки: не менее 1.0 кг Тип пластика: PLA и ABS Упаковка: картонная коробка Ширина катушки: не менее 60.0 | 6 |
| 6 | 3D-сканер | 3D-сканер-не менее 1 шт. Технология сканирования - структурированный подсвет Точность – не более 50 мкм Зона сканирования – не менее 210х130 мм Количество камер – не менее 3 Цветное сканирование - Да Интерфейсы подключения - HDMI, USB 3.0 Формат файлов - STL, OBJ, PLY Программное обеспечение - RangeVision 3D Studio Операционная система - Windows Процессор - Intel Core i5 6500 или лучше Габариты сканера – не менее 232х142х60 мм Комплектация: 1)Сенсор 2)Штатив 3)Поворотный стол 4)Комплект кабелей 5)Калибровочные поля 6)Подставка для поля 7)Маркеры 8)Электронный ключ | 1 |
| 7 | Образовательный аэромодуль изучения технологий беспилотных летательных аппаратов (комплектация: базовый набор учебного квадрокоптера; ресурсный набор для FPV-полетов (направление радиоуправляемого авиамоделизма от первого лица); трасса для организации соревнований) | Ресурсный набор для FPV-полетов (направление радиоуправляемого авиамоделизма от первого лица): Дрон имеет раму, которая изготавливается из материала PA12 и обладает отличной ударопрочностью. Угол наклона FPV камеры можно изменять в диапазоне от 0° до 40°. Полётный контроллер в версии ELRS 2,4 ГГц работает на прошивке Betaflight, начинающие в FPV смогут попрактиковаться в настройке. Версия Frsky предполагает прошивку Cetus с функцией удержания высоты. Пульт управления LiteRadio 3 имеет отсек под внешний Nano Tx-модуль, так что вы сможете использовать его со множеством других дронов, работающих на отличных от ELRS 2,4 ГГц и Frsky протоколах. Имеет эргономичный дизайн, поддерживает конфигуратор BETAFPV, который предназначен для обновления, конфигурирования и точной подстройки. Шлем VR03 обзавёлся слотом под MicroSD карту (сама карта в комплект не входит), так что теперь можно записывать видео полётов и проигрывать запись на шлеме. Работает с большинством аналоговых видеопередатчиков. В комплект также входит удобный кейс для безопасной транспортировки набора. Характеристики: 1. Бренд BETAFPV, 2.Видеопередача -Аналоговая, 3.Питание - 1S, 4.Протокол приёмника – ELRS 2,4ГГц; 5.Размер пропеллера -2 (51 мм); 6.Размер рамы (мм) – 95; 7.Размер питания – ВТ2.0; 8.Версия- Cetus X 9. Камера в комплекте - есть Комплектация • Квадрокоптер Cetus X - 3 шт. • Пульт управления LiteRadio 3 - 3 шт. • Видео-шлем BETAFPV VR03 - 3 шт. • Аккумуляторы 1S 450 мАч 30С (BT2.0) - 24 шт. • Зарядное устройство / тестер напряжения аккумуляторов с разъёмом BT2.0 - 9 шт. • Кабель для зарядки USB Type-C - 9 шт. • Переходник с полётного контроллера на USB Type-C - 3 шт. • Инструмент для снятия пропеллеров - 3 шт. • бесколлекторный двигатель 1103 11000KV и 4-лопастные винты Gemfan 2020 – 12 шт. • Кейс - 3 шт. Базовый набор учебного квадрокоптера: Характеристики BETAFPV Cetus Pro Kit - Система позиционирования: opticalflow(оптическая) / барометр / лазер - Позиционирование по высоте: лазер / барометр - Определение положения: opticalflow (эффективная высота 0,3-3 м) - Точность автоматического зависания: по горизонтали ± 0,2 м, по вертикали ± 0,3 м (без ветра) - Протокол приемника: Frsky D8 - Контроллер полета: Lite 1-2S Pro бесколлекторный FC VTX: 25 мВт - Угол наклона камеры: 30 ° Камера: C02 FPV Micro Camera - Передатчик: Передатчик Literadio2 SE - Режим TX: режим 1 и режим 2 опционально - Очки: Очки VR02 - Двигатель: 1102-18000KV бесколлекторный двигатель - Пропеллер: 40 мм 3-лопастное отверстие для вала 1,5 мм - Взлетный вес: 33,19 г (без аккумулятора) - Система питания: 1S - Батарея: BT2.0 450 мАч 1S Батарея (внешняя) - Время полета: 4-5 мин. - Дальность полета: 80 м (в широкой и спокойной среде) Комплектация - 3 * Квадрокоптер Cetus Pro - 3 * Пульт управления LiteRadio2 SE (протокол Frsky D8) - 3 * VR02 FPV очки - 24 * BT2.0 450 мАч 1S Lipo аккумулятор - 9 * BT2.0 зарядное устройство и тестер напряжения - 9 * USB-кабель для зарядки (тип-C) - 3 * адаптер типа C - 3 * Инструмент для удаления опоры - 12 * 1102-18000KV бесколлекторный двигатель - 12 * Пропеллер: 40 мм 3-лопастное отверстие для вала 1,5 мм. - 6 * Инструкция - 3 * Кейс 3. Трасса для соревнований 1. Ворота AirGate Victory универсальные, международный стандарт FAI F3U – не менее 4 шт. 2. Кольцо AirRing Victory универсальное, международный стандарт FAI F3U – не менее 2 шт. 3. Флаг AirMarker Victory универсальный, международный стандарт FAI F3U – не менее 6 шт. 4. Площадка взлёта и посадки с подсветкой – не менее 1 шт. 5. DH:MobileNetwall Мобильная защитная сетка с крепежами, размер 3*10м – не менее 1 шт. 6. Световые ворота LS Quad 100 – не менее 3 шт. 7. LS ReadingModule – не менее 3 шт. 8. Транспондер для работы с элементами серии LS (LightSeries) – не менее 1 компл. 9. Блок питания для элементов LS (LightSeries) – не менее 3 шт. 10. Транспортный чехол из прочной ткани DH:Crocodile – не менее 2 шт. Датчик пролета Light Series должен быть предназначен для определения пролета дрона через ворота Light Series во время проведения соревнований по дронорейсингу и обучения основам полета на квадрокоптерах. Обеспечивает изменение цвета ворот при пролете дрона, оснащенного транспондером. На дрон должен устанавливаться транспондер LS Transponder одного из четырех условных цветов – красного, синего, желтого или зеленого. Транспондер непрерывно передает свой код в инфракрасном диапазоне. | 1 |
| 8 | Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент и система защиты от вредоносной информации) | Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент и система защиты от вредоносной информации): Форм-фактор - Ноутбук Размер диагонали ≥ 15.6 Дюйм (25,4 мм) Разрешение экрана - Full HD Количество ядер процессора ≥ 4 Штука Количество потоков процессора ≥ 8 Штука Частота процессора базовая ≥ 2.4 Гигагерц Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) ≥ 6 Мегабайт Тип видеоадаптера - Интегрированная (встроенная) Тип оперативной памяти - DDR4 Общий объем установленной оперативной памяти ≥ 8 Гигабайт Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти ≥ 32 Гигабайт Тип накопителя - SSD Объем SSD накопителя ≥ 480 Гигабайт Тип беспроводной связи - Bluetooth, Wi-Fi Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-A ≥ 1 Штука Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 Type-A ≥ 3 Штука Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-C ≥ 3 Штука Количество видео разъемов DisplayPort ≥ 1 Штука Наличие модулей и интерфейсов - Display Port, HDMI, M.2, Ethernet RJ45 Разрешение вэб-камеры, Мпиксель ≥ 2 Время автономной работы от батареи ≥ 6 Час Емкость батареи ≥ 44 Ватт-час Батарея съемная без инструментов - Да Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре - Да Наличие док-станции в комплекте - Нет Предустановленная операционная система - Да | 2 |

Место поставки товара:

624992, Свердловская область, город Серов, Зеленая ул., д. 14

Сроки поставки: с даты подписания до 31 мая 2024 года.